ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 - 27

Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150	Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491	Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

TERMÉKADATOK

LUBRIPLATE FOOD GRADE COOKER OIL (élelmiszeripari minőségű olaj hőkezelő berendezésekhez)

„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”	*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett

Jellemző tesztadatok

„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”	NSF ISO21469 tanúsítvány

| JELLEMZŐ | VIZSGÁLATI MÓDSZER | JELLEMZŐ EREDMÉNYEK* |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás: cSt 40 °C-on | ASTM D-445 | 157,27 |
| cSt 100 °C-on | ASTM D-445 | 15,53 |
| Viszkozitási index | ASTM D-2270 | 100 |
| Szín | ASTM D-1500 | < 0,5 |
| API súly | ASTM D-287 | 28,4 |
| Lobbanáspont °F | ASTM D-92 | 450 °F |
| Gyulladáspont °F | ASTM D-92 | 550 °F |
| Dermedéspont °F | ASTM D-97 | -5 °F |
| Rézkorrózió | ASTM D-130 | 1b |
| ISO viszk. oszt. |  | 150 |
| Négygolyós kopásvizsgálat | ASTM D-4172 | 0,44 mm |
| Rozsdagátló képesség (24 óra 40°C-on) | ASTM D-665B | megfelelt |
| Font/gallon |  | 7,368 |
| RBOT | ASTM D-2272 | > 1000 perc |

KISZERELÉS	Sz.

208 l-es hordó	L0701-062

LEÍRÁS

A LUBRIPLATE Food Grade Cooker Oil (élelmiszeripari minőségű olaj hőkezelő berendezésekhez) olyan adalékanyagokat tartalmaz, melyek egy teherhordó filmréteget juttatnak a kenés alatt álló felületekre, és ezzel megfelelő korróziógátlást biztosítanak, valamint csökkentik az oxidációt és az üledékképződést.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A LUBRIPLATE Food Grade Cooker Oil cinkmentes termék, mely a túlnyomásos hűtőberendezésekben és a mikroszelepes rendszerekben alkalmazott Manzel kenőberendezésekben való használatra készült, például az FMC pasztőröző és sterilizáló gépekhez és egyéb olyan hasonló felhasználásokhoz, ahol jellemző a magas hőmérséklet és páratartalom. A kenőanyagnak tökéletes védőréteget kell biztosítania az ilyen nagy igénybevételnek kitett csapágyak, csúszóelemek és szelepek számára, de nem szabad olajréteggel bevonnia a fémdobozokat. Ezeknek a hőkezelő és sterilizáló berendezéseknek üzemi hőmérséklete általában meghaladja a 260°F-et. A LUBRIPLATE Food Grade Cooker Oil kiváló kenést biztosít állandó hőmérséklet mellett.

| ELŐNYÖK Az USP (United States Pharmacopeia – az Egyesült Államok hivatalos gyógyszerkönyve) szerinti ásványi olaj alapú, élelmiszeripari minőségű olaj Korrózióálló Csökkenti a korróziót és az üledékképződést | *NSF International H-1 regisztrációs szám 122669 (megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek) *Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel. „A LUBRIPLATE Food Grade Cooker Oil nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termék megfelel a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.” Az FDA 21 CFR 178.3570 előírásainak megfelelő összetevőkből készül. |
| --- | --- |

Nyomtatás helye: USA
Felülvizsgálva: 2016.05.05.