ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 --26

Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150	Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491	Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

TERMÉKADATOK

LUBRIPLATE GENERAL PURPOSE FOOD GRADE
SILICONE LUBRICANT - ÁLTALÁNOS CÉLÚ, ÉLELMISZERIPARI MINŐSÉGŰ SZILIKON KENŐANYAG (AEROSZOL)

„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”	*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett

„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”	NSF ISO21469 tanúsítvány

| LEÍRÁS Kiadós szilikon spray, mely szagtalan, színtelen és foltmentes védő filmréteget képez. A LUBRIPLATE General Purpose Food Grade Silicone Lubricant kenőanyag kiválóan használható tapadásgátló anyagként gumi vagy fém öntőmintákon. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK A LUBRIPLATE General Purpose Food Grade Silicone Lubricant kenőanyag egy bizonyított hatékonyságú, élelmiszeripari minőségű szilikon kenőanyag, melyet feldolgozó és csomagológépekben használnak. A termék valamennyi összetevője megfelel az FDA 21 CFR 178.3570 szabvány előírásainak, és az NSF International a H-1 kategóriában regisztrálta azokat. ELŐNYÖK A filmréteg rozsda-, korrózió- és oxidációgátló hatású. 20% szilikont tartalmaz, ami a védő filmréteget a piacon kapható konkurens termékekhez képest erősebbé és tartósabbá teszi. Vízálló Széles üzemi hőmérséklet-tartomány. | Jellemző tesztadatok JELLEMZŐ VIZSGÁLATI MÓDSZER JELLEMZŐ EREDMÉNYEK* Külső jellemzők szemrevételezés kristálytiszta folyadék Fajsúly 25°C-on ASTM D-287 0,968 Lobbanáspont ASTM D-92 >600°F (csak alapfolyadék) Lobbanáspont ASTM D-92 <0°F (hajtógáz) Dermedéspont ASTM D-97 mínusz 65 °C Figyelmeztetés: A spray magas szilikontartalma miatt takarékosan kell használni a termék túlzott felhalmozódásának elkerülése érdekében. A termék aeroszol formában kapható. Tartsa be a címkén lévő valamennyi biztonsági óvintézkedést. KISZERELÉS Cikksz. 12/9.5 oz. Aerosol Cans L0723-063 Megjegyzés: Ömlesztett formában is kapható, LUBRIPLATE Silicone Fluid FG-350 néven. További információkért lásd a Műszaki Adatok Ismertetőjét - 8-31. oldal. NSF International H-1 regisztrációs szám 126086 (megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek) *Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel. „A LUBRIPLATE General Purpose Food Grade Silicone Lubricant nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termék megfelel a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.” |
| --- | --- |

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2016.04.14.