ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Newark, NJ 0710

Telefon: 973-589-9150	Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491	Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE HTCL-FG 220 és HTCL-FG 68
*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett
„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”

A LUBRIPLATE HTCL-FG 220 és a LUBRIPLATE HTCL-FG 68 100%-ig észter bázisú, szintetikus folyadékok, melyeket olyan élelmiszergyártási folyamatok során használt kemenceláncoknál alkalmaznak, ahol előfordulhat az élelmiszerrel való esetleges érintkezés.  A hamumentes adalékanyag-rendszer és a szintetikus észter bázis kombinációja védelmet biztosít a kopás, a rozsdásodás, az oxidáció és a korrózió ellen. Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termékek.

A LUBRIPLATE HTCL-FG 220 és a LUBRIPLATE HTCL-FG 68 termékek pékségekben használt kemenceláncokban, szárítókemence-láncokban, feszítőkeret-láncokban, hőkezelő-láncokban, festékszárító kemenceláncokban történő alkalmazásra javasoltak, ahol magas üzemi hőmérsékletnek vannak kitéve, és ahol tiszta kent felületekre van szükség.

A LUBRIPLATE HTCL-FG 220 és a LUBRIPLATE HTCL-FG 68 termékek mikro kenőrendszereken, szórórendszereken, ködpermetező rendszereken és csepegtető rendszereken keresztül vagy manuálisan adagolhatók. Forró lánc kenésekor helyezze a kenőberendezést a lánc leghidegebb pontjára, és a lánc megfelelő kenéséhez szükséges legkisebb mennyiséget használja. Ez segít megakadályozni azt, hogy a kenőanyag füstölni kezdjen, amikor a kemence legmelegebb pontjához ér.

A LUBRIPLATE HTCL-FG 220 és a LUBRIPLATE HTCL-FG 68 által kínált előnyök:

- Eltávolítja a láncokon lévő szénlerakódásokat

- Nem tartalmaz káros, a légkört szennyező illékony szerves vegyületeket (VOC)

- A modern, észteralapú formula csökkenti a súrlódást, a kopást és az energiaköltségeket

- A magas öngyulladási hőmérséklet csökkenti a kemencetüzek kockázatát > 700°F

- A kiváló olajréteg-szilárdság csökkenti az olajfelhasználást, és a füstölést

| Tesztek | HTCL-FG 220 | HTCL-FG 68 |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás 40°C-on | 223,8 | 68,2 |
| Kemence teszt 150°C-on |  |  |
| Viszk. változás 24 óra | 226 | 68,9 |
| Viszk. változás 48 óra | 229 | 70,9 |
| Viszk. változás 72 óra | 247 | 72,3 |
| Viszk. változás 96 óra | 264 | 74,6 |
| Viszk. változás 120 óra | 270 | 74,6 |
| TAN változás 24 óra | 0,12 | 0,11 |
| TAN változás 48 óra | 0,21 | 0,15 |
| TAN változás 72 óra | 0,22 | 0,20 |
| TAN változás 96 óra | 0,23 | 0,23 |
| TAN változás 120 óra | 0,26 | 0,28 |
| Lobbanáspont °C | 302 | 302 |
| Párolgási veszteség 204 °C/24 óra | 2,05 | 2,45 |
| TGA tömegveszteség 250°C | 0,13 | 0,23 |
| Főzőlap, 600°F, maradvány, mg | 18 | 13 |
| Négygolyós kopávizsgálat 40 Kg, 600 ford/perc, 180°C | 0,48 | 0,48 |
| Viszkozitás 100 °C-on cSt | 19,6 | 10,7 |
| Block On Ring típusú tribométer | 0,09 | 0,09 |
| Ramsbottom, kokszosodási maradék | 0,06 | 0,06 |
| Fajsúly @ 60°F-en |  |  |
| Külső jellemzők | tiszta, halvány színű folyadék | tiszta, halvány színű folyadék |

(Az alkalmazással kapcsolatos információk a túloldalon)

FŐBB ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Szárítókemencék

- Textilek – feszítőkeret láncok

- Falburkolás – szárító láncok

- Festés – szárító láncok

- Litográfiai láncok – üdítőital-gyártó sorok

- Üveg – formázógép láncok

- Laminálás - szárítósorok

- Élelmiszer – főző- és sütőeszközök

- Hőkezelés – láncok és csapágyak

- Égetőkemence segédgörgők – cementgyártó üzemek (forgócsap)

- Pékségek - kemenceláncok

(A füstkeletkezés minimumra csökkentése érdekében legfeljebb 250°-on alkalmazza. A felesleges kenőanyag eltávolításához működtesse a láncot néhány percig.)

| Mikro kenőrendszerek | ± 500 °F |
| --- | --- |
| Szórórendszerek | ± 500 °F |
| Ködpermetező rendszerek | ± 500 °F |
| Csepegtető rendszerek | ± 500 °F |
| Csepegtető + ecset | ± 500 °F |
| Kézi felhordás | ± 500 °F |

(Ennél a rendszernél, nyílt láng közelében való alkalmazás esetén, be kell tartani a tűzbiztonsági előírásokat.)

AZ ALKALMAZÁS MÓDJA ÉS AZ ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

Megjegyzés: Az erős füstölés elkerüléséhez kis mennyiséget használjon nagyobb gyakorisággal. Ez annál fontosabb, minél magasabb a hőmérséklet.

Hol kell a láncot kenni - (fontos a kenőanyag pozíciója):

- A láncot a laza felén kenje, amikor csak lehet.

- A csapokat és a görgőket kenje (csap és persely csatlakozása).

- Forró lánc kenésekor helyezze a kenőberendezést a leghidegebb pontra, vagy amilyen közel csak lehet.

Megjegyzés: A tüzek elkerülése érdekében tisztában kell lenni a hőforrásokkal. Ha kétsége lenne, lépjen kapcsolatba a Műszaki Ügyfélszolgálattal a következő számon: 1-800-347-5343.

Automatikus lánckenő-berendezések esetén a kenési ciklus beállításához a szabályozás áramerősséggel (a súrlódás növekedése) való elvégzését javasoljuk. A magas amperérték aktiválja a mágnestekercset, ez pedig jelet küld a kenőmotornak (a kenés idejére), hogy kapcsoljon be. Az ilyen jellegű rendszerekkel kapcsolatos bármilyen probléma esetén lépjen kapcsolatba műszaki kollégáinkkal.

Ne felejtse el tájékoztatni vevőit, hogy ez a láncolaj észtert tartalmaz, és használt láncon való első használatkor erős tisztító hatás érvényesülhet, ami azt jelenti, hogy sok kosz, szennyezőanyag és rozsda fog lejönni a láncról. Ez egy-két hétig tart, ezután pedig már csak puha grafit válik le a láncról, amikor maximális hőmérsékleti tartományban használják.

KISZERELÉS	HTCL-FG 220 HTCL-FG 68

Karton: 4 db 3,8 literes kanna	L0947-057

19 l-es vödör	L0947-060	L0946-060

208 l-es hordó	L0947-062	L0946-062

*NSF International H-1 regisztrációs szám	143870	143869

Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.

„A LUBRIPLATE HTCL-FG 220 és HTCL-FG 68 nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termékek megfelelnek a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.”

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2014.06.26.