ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 - 20

Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150	Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491	Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

TERMÉKADATOK

LUBRIPLATE PURE FLUSH

„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”	*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett

„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”	NSF ISO21469 tanúsítvány

| JELLEMZŐ | VIZSGÁLATI MÓDSZER | JELLEMZŐ EREDMÉNYEK* |
| --- | --- | --- |
| Viszkozitás SUS 100°F-en | ASTM D-2161 | 50 |
| Viszkozitás SUS 210°F-en | ASTM D-2161 | 32 |
| Viszkozitás cSt 40°C-on | ASTM D-445 | 10,5 |
| Viszkozitás cSt 100 °C-on | ASTM D-445 | 1,8 |
| Lobbanáspont | ASTM D-92 | 210 °F/99 °C |
| Gyulladáspont | ASTM D-92 | 220 °F/104 °C |
| Dermedéspont | ASTM D-97 | -35 °F/-37 °C |
| API súly | ASTM D-287 | 40,0 |
| Szín | ASTM D-1500 | 0,0 |
| Anilinpont | ASTM D-611 | 220 °F/104 °C |
| Négygolyós kopásvizsgálat | ASTM D-2266 | 0,60 mm |

LEÍRÁS

A LUBRIPLATE Pure Flush olyan kenő-, öblítő és tisztító olaj, melyet élelmiszeripari, üdítőipari és gyógyszeripari üzemekben bármely olyan területen fel lehet használni, ahol fennáll a lehetősége, hogy a kenés alatt álló gép része(i) érintkezésbe kerülnek ehető termékekkel.

A LUBRIPLATE Pure Flush egy olyan nem száradó, kenést biztosító tisztítóolaj, mely a meglévő kenőanyaggal együtt használható a berendezés megtisztítására a széntartalmú törmelékektől, üledéktől, kosztól, stb. anélkül, hogy azt szét kellene szerelni. Ezzel bérköltség takarítható meg, nincs szükség leállásra, pótalkatrészre, stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A LUBRIPLATE Pure Flush csapágyak, hajtóműházak, hidraulikus rendszerek, központi kenőrendszerek, lánc- és pneumatikus rendszerek/eszközök tisztítására és öblítésére használható.

Jellemző tesztadatok

| KISZERELÉS | Cikksz. |
| --- | --- |
| Karton: 12db 0,9 l-es műanyag flakon | L0816-054 |
| Karton: 4 db 3,78 l-es kanna | L0816-057 |
| 19 l-es vödör | L0816-060 |
| 60 l-es hordó | L0816-061 |
| 208 l-es hordó | L0816-062 |
| *NSF International H-1 regisztrációs szám | 126121 |
| (Megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek) |

*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.

„A LUBRIPLATE Pure Flush nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termék megfelel a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.”

Az FDA 21 CFR 178.357 előírásainak megfelelő összetevőkből készül.

ELŐNYÖK

Bár a LUBRIPLATE Pure Flush kiváló tisztítóképességgel és terhelhetőséggel rendelkezik, ajánlott az átöblítéshez és a tisztításhoz javasolt mértékben a meglévő kenőanyaggal együtt alkalmazni.

KOMPATIBILITÁS

A LUBRIPLATE Pure Flush egy kőolaj származék alapú termék. Tökéletesen kompatibilis más petróleum alapú kenőanyagokkal, például a USP (United States Pharmacopeia – az Egyesült Államok hivatalos gyógyszerkönyve) szerinti fehér ásványi olajokkal, a műszaki fehérolajokkal, valamint a paraffin- vagy nafténbázisú ásványi olajokkal. A LUBRIPLATE Pure Flush olyan szintetikus folyadékokkal is kompatibilis, melyekről ismert, hogy kompatibilisek a petróleumbázisú termékekkel, mint például a poli-alfa-olefin (PAO) bázisú termékek. A LUBRIPLATE Pure Flush olyan tömítésekkel és elasztomerekkel is kompatibilis, melyek köztudottan kompatibilisek a petróleum alapú kenőanyagokkal.

(A kompatibilitásra vonatkozó bármilyen kérdéssel kapcsolatban keresse a LUBRIPLATE Műszaki Ügyfélszolgálatot)

További részletek: Tájékoztató 8-20A.

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2016.04.14.