ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 - 21

Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150	Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491	Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

TERMÉKADATOK

LUBRIPLATE PURE TAC

„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”	*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett

„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”	NSF ISO21469 tanúsítvány

LEÍRÁS	Jellemző tesztadatok

| JELLEMZŐ | VIZSGÁLATI MÓDSZER | JELLEMZŐ EREDMÉNYEK* |
| --- | --- | --- |
| Sűrítő |  | Alumínium komplex |
| NLGI sz. |  | 2 |
| Penetrációs tartomány | ASTM D-217 | 265 - 295 |
| Penetráció törés után: 60 ütem | ASTM D-217 | 273 |
| 10.000 ütem | ASTM D-217 | 271 |
| 100.000 ütem | ASTM D-217 | 270 |
| Cseppenéspont °F/°C | ASTM D-566 | 520/271 |
| Négygolyós EP vizsgálat OK terhelés | ASTM D-2783 | 200 kg |
| Timken EP vizsgálat OK terhelés | ASTM D-2783 | 25 lb |
| Vízkimosódás (175 °F) | ASTM D-1264 | 1,25% |
| Lincoln Ventmeter teszt 77°F-en |  | 550 psig |
| 30°F-en |  | 825 psig |
| 0°F-en |  | nem szivattyúzható |
| Oxidációs stabilitás 100 óra | ASTM D-942 | 2 psi |
| Ásványi olaj viszkozitása: SUS 100°F-en | ASTM D-2161 | 6 500 |
| SUS 210°F-en | ASTM D-2161 | 182 |
| cSt 40°C-on | ASTM D-445 | 1187 |
| cSt 100 °C-on | ASTM D-445 | 39 |
| Lobbanáspont °F/°C | ASTM D-92 | 420/216 |
| Gyulladáspont °F/°C | ASTM D-92 | 470/243 |
| Dermedéspont °F/°C | ASTM D-97 | 25/-4 |

A LUBRIPLATE Pure Tac egy ásványi olaj alapú, az NSF International által H-1-es kategóriában regisztrált* élelmiszeripari kenőzsír, melyet élelmiszer- és italfeldolgozó üzemekben, valamint konzervgyárakban vegyszerekkel kezelt vízzel, hővel és gőzzel való érintkezésnek kitett felhasználáshoz fejlesztettek ki. Rendkívül jó tapadási és kötési jellemzőinek köszönhetően kiváló kenőzsír nyitott hajtóművekhez is.

*LUBRI-ARMOUR-ral, a LUBRIPLATE baktériumellenes adalékanyagával kezelve, melyet a kenőanyagok különféle mikroorganizmusok által okozott lebomlásának megakadályozására fejlesztettek ki. A LUBRI-ARMOUR adalékkal kezelt LUBRIPLATE Pure Tac kenőanyag tovább friss marad, és tartósabb nagy igénybevételt jelentő élelmiszeripari gyártási körülmények között is.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Pure Tac bármilyen típusú, közepes és alacsony sebességű csapágyhoz és nyitott hajtóműhöz ajánlott.

ELŐNYÖK

USP (United States Pharmacopeia – az Egyesült Államok hivatalos gyógyszerkönyve) szerinti ásványi olaj alapú, élelmiszeripari minőségű kenőzsír

Rendkívül jó vízállóság

*NSF International H-1 regisztrációs szám	043649

(megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek)

*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.

„A LUBRIPLATE Pure Tac nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termékek megfelelnek a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.”

Cikksz.

L0236-035

L0236-039

L0236-040

L0236-098

KISZERELÉS

16 kg-os vödör

54,5 kg-os hordó 
188 kg-os hordó 
Karton: 40 db 411g-os patron

Nyomtatás helye: USA

Felülvizsgálva: 2016.03.09.