ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 - 19

Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

TERMÉKADATOK

LUBRIPLATE “SFL” SOROZAT

SZINTETIKUS ÉLELMISZERIPARI MINŐSÉGŰ KENŐANYAGOK

„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”	*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett

„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”	NSF ISO21469 tanúsítvány

LEÍRÁS

Jellemző tesztadatok – lásd a hátoldalt

A LUBRIPLATE SFL sorozat kifejlesztésének célja a mai kor élelmiszer-feldolgozó berendezései által támasztott igényeknek minden szempontból való megfelelés volt. A szintetikus kenőanyag és az alumínium-komplex alapú szappansűrítő széles üzemi hőmérsékleti tartományon belüli működést tesz lehetővé mind a négy NLGI konzisztencia esetében. *LUBRI-ARMOUR-ral, a LUBRIPLATE baktériumellenes adalékanyagával, melyet a kenőanyagok különféle mikroorganizmusok által okozott lebomlásának megakadályozására fejlesztettek ki. A LUBRI-ARMOUR adalékkal kezelt LUBRIPLATE SFL kenőanyag tovább friss marad, és a nagy igénybevételt jelentő élelmiszeripari gyártási körülmények között is hosszabb élettartamú.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

ÉS

ELŐNYÖK

A LUBRIPLATE SFL-1 üzemi hőmérsékleti tartománya körülbelül -60 és 300°F között van, ami ideálissá teszi fagyasztókhoz és más alacsony hőmérsékleten működő alkalmazásokhoz, ahol a hagyományos élelmiszeripari kenőanyagok nem használhatók. Kiválóan szivattyúzható alacsony hőmérsékleten is. A nagy nyírásstabilitás és vízállóság, valamint a kiemelkedő teherbíró képesség révén a LUBRIPLATE SFL-1 tökéletes választás olyan rendkívül alacsony hőmérsékletű felhasználások esetében, ahol a korábbi USDA 1998-as irányelvnek megfelelő, és az NSF International által H-1-es kategóriában regisztrált termékekre van szükség.

A LUBRIPLATE SFL-0 és a LUBRIPLATE SFL-00 hasonlóak az SFL-1-hez, azzal a kivétellel, hogy konzisztenciájuk lágyabb (NLGI 0 és NLFGI 00). A LUBRIPLATE SFL-0 és a LUBRIPLATE SFL-00 üzemi hőmérséklete körülbelül -60 és 300°F között van.

A LUBRIPLATE SFL-2 egy olyan szintetikus, többcélú, élelmiszeripari minőségű kenőzsír, mely a modern élelmiszer-feldolgozó üzemek többségében, a legtöbb kenési célra felhasználható. A termék megközelítő üzemi hőmérséklete -25 és 400°F között van.

KISZERELÉS

16 kg-os vödör

54,5 kg-os hordó

190 kg-os hordó

Karton: 40 db 411 g-os patron

KISZERELÉS

16 kg-os vödör

54,5 kg-os hordó

Karton: 12 db 453 g-os tubus

| SFL-2 | SFL-1 |
| --- | --- |
| L0198-035 | L0197-035 |
| L0198-039 | L0197-039 |
| L0198-040 | L0197-040 |
| L0198-98 | L0197-98 |
| SFL-0 | SFL-00 |
| L0196-035 | L0195-035 |
| L0196-039 | L0195-039 |
| L0196-004 | *** |

*NSF International H-1 regisztrációs számok (Megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek)

(SFL-2)	(SFL-1)	(SFL-0)	(SFL-00)

113093	043677	119618	113092

*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekbenl, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.

A LUBRIPLATE „SFL” sorozat termékei nem tartalmaznak TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termékek megfelelnek a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek

| JELLEMZŐ | VIZSGÁLATI MÓDSZER | JELLEMZŐ EREDMÉNYEK* |
| --- | --- | --- |
|  | ASTM | SFL-2 | SFL-1 | SFL-0 | SFL-00 |
| Sűrítő |  | Alumínium komplex | Alumínium komplex | Alumínium komplex | Alumínium komplex |
| NLGI sz. |  | 2 | 1 | 0 | 00 |
| Penetrációs tartomány: | D-217 | 265 - 295 | 310 - 340 | 355 - 385 | 400 - 430 |
| Cseppenéspont °F/°C | D-566 | 500 °F/ 260 °C | 450 °F/ 232 °C | 425 °F/ 218 °C | 400 °F/ 204 °C |
| Alacsony hőm. nyomaték - 40°F-en Indítási nyomaték | D-1478 | *** | 1 853 gm-cm | 618 gm-cm | 358 gm-cm |
| Üzemi nyomaték – egy óra | D-1478 | *** | 260 gm-cm | 137 gm-cm | 163 gm-cm |
| Vízkimosódás | D-1264 | 2,5% | 6,3% | 8,1% | 12,5% |
| Négygolyós kopásvizsgálat | D-2266 | 0,60 mm | 0,59 mm | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Lincoln Ventmeter 75°F-en/24°C-on |  | N/A | 200 psig | 0 psig | 0 psig |
| 30 °F/-1 °C |  | N/A | 325 psig | 0 psig | 0 psig |
| 0 °F/-18 °C |  | N/A | 500 psig | 150 psig | 150 psig |
| -30 °F/-34 °C |  | N/A | 1050 psig | 800 psig | 650 psig |
| Viszkozitás: SUS 100°F-en | D-2161 | 1070 | 200 | 200 | 200 |
| SUS 210°F-en | D-2161 | 105 | 49 | 49 | 49 |
| cSt 40°C-on | D-445 | 219 | 39 | 39 | 39 |
| cSt 100 °C-on | D-445 | 21 | 7 | 7 | 7 |
| Viszkozitási index | D-2270 | 114 | 127 | 127 | 127 |
| Lobbanáspont °F/°C | D-92 | 400/204 | 400/204 | 400/204 | 400/204 |
| Dermedéspont °F/°C | D-97 | -25/-31 | -60/-51 | -60/-51 | -60/-51 |

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2016.11.21.