ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 - 39

Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150	Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491	Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE SYN ST HIGH PERFORMANCE H-1 SPECIAL

TERMÉKADATOK

„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”	*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett

„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”	NSF ISO21469 tanúsítvány

LEÍRÁS

Jellemző tesztadatok

| JELLEMZŐ | VIZSGÁLATI MÓDSZER | JELLEMZŐ EREDMÉNYEK* |
| --- | --- | --- |
| Típus |  | szilikon |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány °C |  | -50 - 150 |
| Viszkozitás 40°C-on | ASTM D-445 | 360,5 cSt |
| Viszkozitási index | ASTM D-2270 | >300 |
| Lobbanáspont °C | ASTM D-92 | >310 |
| Dermedéspont | ASTM D-97 | -55 |
| Sűrítő |  | PTFE |
| Szín | szemrevételezés | fehér |
| Külső jellemzők | szemrevételezés | selymes |
| NLGI osztály |  | 3 |
| Penetráció: törés előtt | ASTM D-217 | 230 |
| Törés után 60X | ASTM D-217 | 240 |
| Cseppenéspont, °C | ASTM D-2265 | >260 |

**Kérjük, vegye figyelembe, hogy a törés utáni penetráció értéke a tárolási körülményektől és időtől függően nőhet, illetve változhat. Ez a fizikai változás nincs hatással a termék teljesítményére.

KISZERELÉS	Cikksz.

Karton: 10db 538 g-os patron	L0365-010

22,8 kg-os vödör	L0365-035

*NSF International H-1 regisztrációs szám.	142559

(Megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek)

A LUBRIPLATE Syn ST High Performance H-1 Special egy szilikonbázisú, PTFE-vel sűrített kenőzsír.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Ez az élelmiszeripari minőségű kenőanyag kompatibilis az EPDM gumikkal és más, nem szilikon bázisú elasztomerekkel. Kiváló kenőanyag az üdítő- és élelmiszer-feldolgozó, valamint töltőgépek O-gyűrűihez és tömítéseihez.

"Kérjük, ügyeljen arra, hogy a LUBRIPLAE Syn ST High Performance H-1 Special az oxigénnel (O2) nem kompatibilis, így nem javasolt olyan felhasználásra, ahol a termék az oxigén bármilyen formájával kapcsolatba kerülhet (akár folyékony, akár gáz formában)."

ELŐNYÖK

Ellenáll a forró víznek, a gőznek és a lúgos oldatoknak.

*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.

„A LUBRIPLATE Syn ST High Performance H-1 Special nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termék megfelel a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.”

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2016.02.28.